Załącznik numer 1do ZO
Specyfikacja techniczna z formularzem cenowym
Instalacja  fotowoltaiczna o mocy do 6 kWp zamontowana na gruncie 70 metrów od budynku, zasilanie instalacji około 70 metrów do rozdzielni budynku. W skład instalacji wchodzą panele PV, falownik bez transformatorowy, optymalizatory mocy 1:1 ,konstrukcja PV montowana na gruncie, zabezpieczenia przepięciowe  AC i DC typ 1+2 ,monitoring zdalny na poziomie paneli.

  1. Panele

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry proponowanego produktu	spełnia /nie spełnia
1	Moduł monokrystaliczny minimum 425Wp maksymalnie 480 Wp
2	Moc nominalna modułu P mpp 425 -480 Wp
3	Napięcie modułu w punkcie mocy maksymalnej Umpp 43,27 V
4	Prąd modułu w punkcie mocy maksymalnej Impp 10,97 A
5	Napięcie obwodu otwartego Uoc 37,09 V
6	Prąd zwarciowy Isc 10,33 A
7	Sprawność modułu minimum 22,24%
8	Maksymalne napięcie pracy 1500 V
9	Szerokość modułu [mm] 1134
10	Wysokość modułu [mm] 1903
11	Waga modułu [kg] 24+/-0,5kg
12	Stopień ochrony (IP) IP65
13	Typ złącza wtykowego MC4
14	Komórki na moduł 120
15	Materiał komórek ogniwa monokrystaliczne Typu N
16	Gwarancja minimum 15lat
17	Gwarancja liniowa 30 lat( 87,4 %)

1.2 Falownik
Lp.	Wymagania techniczne	Parametry proponowanego produktu	spełnia /nie spełnia
1	możliwość podłączenia optymalizatorów
2	montaż na zewnątrz IP56
3	współczynnik sprawności 98%
4	napięcie DC max 1kV
5	znamionowe napięcie pracy 750V
6	interfejsy komunikacji :RS485, Ethernet, Zigbee , Wi-Fi, GSM
7	zarządzanie energią :ograniczanie mocy, Home Energy Management
8	normy bezpieczeństwo: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109,EN 50549-1/2-2019
9	gwarancja minimum 12 lat

1.3 Optymalizatory
Lp.	Wymagania techniczne	Parametry proponowanego produktu	spełnia /nie spełnia
1	Wyłączenie napięcia na poziomie modułu 1:1
2	Wydajność 99,5%
3	Moc wejściowa 500Wp
4	Prą max 15A
5	Kompatybilność FCC Część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011
6	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe VDE-AR-E 2100-712:2013-05
7	Gwarancja minimum 25 lat

1.4 Konstrukcja
Lp.	Wymagania techniczne	Parametry proponowanego produktu	spełnia /nie spełnia
1	przystosowana do montażu na podłożu płaski bez możliwości ingerencji w grunt
2	konstrukcja z materiałów aluminium i stal nierdzewna
3	gwarancja 10 lat

Ogrzewanie podławkowe ma zapewnić minimum komfortu cieplnego użytkowników z zachowaniem wymaganego mikroklimatu uwzględniającego zabytkowy charakter obiektu. Emiter ceramiczny, temperatura 536 oK, światło widzialne 0,01%, podczerwień IRC, UV 0 %

  1. Elementy grzewcze
Lp.	Wymagania techniczne	Ilość szt.	Parametry proponowanego produktu	spełnia /nie spełnia
1	L-400 150 W	2
2	L-730 300W	18
3	L730 300 W	7
4	L-970 450W	5
5	L-970 450W	7
6	L-730 250W	26

Załącznik numer 1do ZO
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p.	Nazwa artykułu	Zapotrzebowanie w szt	Cena jednostkowa netto szt	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Instalacja na dachu o mocy 6000 Wp
1
2
3
4

.................................... Miejscowość data
    pieczęć firmy

L.p.	Nazwa artykułu	Zapotrzebowanie w szt	Cena jednostkowa netto szt	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogrzewanie podławkowe
1
2
3
4

.................................... Miejscowość data
    pieczęć firmy